## Slide 1: Лазерная медицина
www.sliderpoint.org
Notes: Лазерная медицина
Лазерная медицина

## Slide 2: Основные направления
Терапевтический лазер
Хирургический лазер
Фотодинамическая терапия
Лазерная диагностика
www.sliderpoint.org
Notes: Основные направления
Терапевтический лазер
Хирургический лазер
Фотодинамическая терапия
Лазерная диагностика
Основные направления
Терапевтический лазер
Хирургический лазер
Фотодинамическая терапия
Лазерная диагностика

## Slide 3: Монохроматичность
СМ = dL/L0
Степень монохроматичности
Газовые 10-3 – 10-4 нм
Твердотельные 10-1 – 10-2 нм
Полупроводниковые 1 – 10 нм
www.sliderpoint.org
Notes: Монохроматичность
СМ = dL/L0
Степень монохроматичности
Газовые 10-3 – 10-4 нм
Твердотельные 10-1 – 10-2 нм
Полупроводниковые 1 – 10 нм
Монохроматичность
СМ = dL/L0
Степень монохроматичности
Газовые 10-3 – 10-4 нм
Твердотельные 10-1 – 10-2 нм
Полупроводниковые 1 – 10 нм

## Slide 4: Монохроматичность
Высокая степень монохроматичности лазерного излучения определяет высокую спектральную плотность энергии - высокую степень концентрации световой энергии в очень малом спектральном интервале. Высокая монохроматичность облегчает фокусировку лазерного излучения, поскольку при этом хроматическая аберрация линзы становится несущественной.
www.sliderpoint.org
Notes: Монохроматичность
Высокая степень монохроматичности лазерного излучения определяет высокую спектральную плотность энергии - высокую степень концентрации световой энергии в очень малом спектральном интервале. Высокая монохроматичность облегчает фокусировку лазерного излучения, поскольку при этом хроматическая аберрация линзы становится несущественной.
Монохроматичность
Высокая степень монохроматичности лазерного излучения определяет высокую спектральную плотность энергии - высокую степень концентрации световой энергии в очень малом спектральном интервале. Высокая монохроматичность облегчает фокусировку лазерного излучения, поскольку при этом хроматическая аберрация линзы становится несущественной.

## Slide 5: Когерентность
Лазеры обладают чрезвычайно высокой по сравнению с другими источниками света степенью когерентности излучения, временной и пространственной.
При работе лазера в одномодовом режиме достигается полная пространственная когерентность, что определяет высокую направленность лазерного излучения и делает возможным его фокусировку в пятно чрезвычайно малых размеров (порядка длины волны).
www.sliderpoint.org
Notes: Когерентность
Лазеры обладают чрезвычайно высокой по сравнению с другими источниками света степенью когерентности излучения, временной и пространственной.
При работе лазера в одномодовом режиме достигается полная пространственная когерентность, что определяет высокую направленность лазерного излучения и делает возможным его фокусировку в пятно чрезвычайно малых размеров (порядка длины волны).
Когерентность
Лазеры обладают чрезвычайно высокой по сравнению с другими источниками света степенью когерентности излучения, временной и пространственной.
При работе лазера в одномодовом режиме достигается полная пространственная когерентность, что определяет высокую направленность лазерного излучения и делает возможным его фокусировку в пятно чрезвычайно малых размеров (порядка длины волны).

## Slide 6: Когерентность
На глубине более 200 мкм излучение теряет когерентность
www.sliderpoint.org
Notes: Когерентность
На глубине более 200 мкм излучение теряет когерентность
Когерентность
На глубине более 200 мкм излучение теряет когерентность

## Slide 7: Поляризация
Определяется технологией изготовления
www.sliderpoint.org
Notes: Поляризация
Определяется технологией изготовления
Поляризация
Определяется технологией изготовления

## Slide 8: Направленность
Направленность лазерного излучения во многом определяется тем, что в открытом резонаторе могут возбуждаться только такие волны, которые направлены по оси резонатора или под очень малыми углами к ней. При высокой степени пространственной когерентности угол расходимости лазерного луча может быть сделан близким к пределу, определяемому дифракцией.
www.sliderpoint.org
Notes: Направленность
Направленность лазерного излучения во многом определяется тем, что в открытом резонаторе могут возбуждаться только такие волны, которые направлены по оси резонатора или под очень малыми углами к ней. При высокой степени пространственной когерентности угол расходимости лазерного луча может быть сделан близким к пределу, определяемому дифракцией.
Направленность
Направленность лазерного излучения во многом определяется тем, что в открытом резонаторе могут возбуждаться только такие волны, которые направлены по оси резонатора или под очень малыми углами к ней. При высокой степени пространственной когерентности угол расходимости лазерного луча может быть сделан близким к пределу, определяемому дифракцией.

## Slide 9: Направленность
Расходимость пучка:
Газовые 1’
Твердотельные 10’
Полупроводниковые 1о – 10о
Уменьшить расходимость можно с помощью коллимирующих устройств
www.sliderpoint.org
Notes: Направленность
Расходимость пучка:
Газовые 1’
Твердотельные 10’
Полупроводниковые 1о – 10о
Уменьшить расходимость можно с помощью коллимирующих устройств
Направленность
Расходимость пучка:
Газовые 1’
Твердотельные 10’
Полупроводниковые 1о – 10о
Уменьшить расходимость можно с помощью коллимирующих устройств

## Slide 10: Глубина воздействия
www.sliderpoint.org
Notes: Глубина воздействия
Глубина воздействия

## Slide 11: Фотобиологический эффект
www.sliderpoint.org
Notes: Фотобиологический эффект
Фотобиологический эффект

## Slide 12: Силовые характеристики
Мощность [Вт], [Вт/см2]
Энергия [Дж]
W = P * t
Плотность энергии[Дж/см2]
W/S
www.sliderpoint.org
Notes: Силовые характеристики
Мощность [Вт], [Вт/см2]
Энергия [Дж]
W = P * t
Плотность энергии[Дж/см2]
W/S
Силовые характеристики
Мощность [Вт], [Вт/см2]
Энергия [Дж]
W = P * t
Плотность энергии[Дж/см2]
W/S

## Slide 13: «Мустанг 2000»
www.sliderpoint.org
Notes: «Мустанг 2000»
«Мустанг 2000»

## Slide 14: Спектр терапевтических лазеров
www.sliderpoint.org
Notes: Спектр терапевтических лазеров
Спектр терапевтических лазеров

## Slide 15: «Мустанг 2000»
www.sliderpoint.org
Notes: «Мустанг 2000»
«Мустанг 2000»

## Slide 16: «Мустанг 2000»
www.sliderpoint.org
Notes: «Мустанг 2000»
«Мустанг 2000»

## Slide 17: «Мулат»
www.sliderpoint.org
Notes: «Мулат»
«Мулат»

## Slide 18: ВЛОК
www.sliderpoint.org
Notes: ВЛОК
ВЛОК

## Slide 19: ВЛОК
0.63 nm, 1 – 5 mW, 5 minuts, 3.5 – 7 J
www.sliderpoint.org
Notes: ВЛОК
0.63 nm, 1 – 5 mW, 5 minuts, 3.5 – 7 J
ВЛОК
0.63 nm, 1 – 5 mW, 5 minuts, 3.5 – 7 J

## Slide 20: Зеркальная насадка
www.sliderpoint.org
Notes: Зеркальная насадка
Зеркальная насадка

## Slide 21
www.sliderpoint.org

## Slide 22: Уретральная насадка
www.sliderpoint.org
Notes: Уретральная насадка
Уретральная насадка

## Slide 23
www.sliderpoint.org

## Slide 24: Фотодинамическая терапия
Направленная деструкция тканей
Фотосенсибилизаторы:
Фотогем 630 нм
Фотосенс 670 нм
Бензопорфирин 690
Радохлорин 700 нм
www.sliderpoint.org
Notes: Фотодинамическая терапия
Направленная деструкция тканей
Фотосенсибилизаторы:
Фотогем 630 нм
Фотосенс 670 нм
Бензопорфирин 690
Радохлорин 700 нм
Фотодинамическая терапия
Направленная деструкция тканей
Фотосенсибилизаторы:
Фотогем 630 нм
Фотосенс 670 нм
Бензопорфирин 690
Радохлорин 700 нм

## Slide 25: Лазерная диагностика
Компьютерная лазерная капилляроскопия
Флуоресцентная лазерное определение границ накопления фотосенсибилизатора
Допплерографическая флоуметрия для оценки микроциркуляции
Оптический когерентный томограф
www.sliderpoint.org
Notes: Лазерная диагностика
Компьютерная лазерная капилляроскопия
Флуоресцентная лазерное определение границ накопления фотосенсибилизатора
Допплерографическая флоуметрия для оценки микроциркуляции
Оптический когерентный томограф
Лазерная диагностика
Компьютерная лазерная капилляроскопия
Флуоресцентная лазерное определение границ накопления фотосенсибилизатора
Допплерографическая флоуметрия для оценки микроциркуляции
Оптический когерентный томограф

## Slide 26: Компьютерная лазерная капилляроскопия
www.sliderpoint.org
Notes: Компьютерная лазерная капилляроскопия
Компьютерная лазерная капилляроскопия

## Slide 27: Допплерографическая флоуметрия
www.sliderpoint.org
Notes: Допплерографическая флоуметрия
Допплерографическая флоуметрия

## Slide 28: Допплерографическая флоуметрия
• неинвазивная диагностика притока и оттока крови, контроль функционирования механизмов регуляции микроциркуляции крови;
• оперативный контроль эффективности лазерной и физиотерапии до, в процессе и после лечебного сеанса;
• отработка оптимальных режимов лазерного лечебного воздействия при разработке методических рекомендаций по применению лазеротерапии.
www.sliderpoint.org
Notes: Допплерографическая флоуметрия
• неинвазивная диагностика притока и оттока крови, контроль функционирования механизмов регуляции микроциркуляции крови;
• оперативный контроль эффективности лазерной и физиотерапии до, в процессе и после лечебного сеанса;
• отработка оптимальных режимов лазерного лечебного воздействия при разработке методических рекомендаций по применению лазеротерапии.
Допплерографическая флоуметрия
• неинвазивная диагностика притока и оттока крови, контроль функционирования механизмов регуляции микроциркуляции крови;
• оперативный контроль эффективности лазерной и физиотерапии до, в процессе и после лечебного сеанса;
• отработка оптимальных режимов лазерного лечебного воздействия при разработке методических рекомендаций по применению лазеротерапии.

## Slide 29: Допплерографическая флоуметрия
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К АНАЛИЗАТОРУ ЛАКК-02
• формирование базы данных;
• расчет с применением математического аппарата Bейвлет-преобразования амплитуд и частот колебаний кровотока, связанных с эндотелиальной, нейрогенной и миогенной активностью, а также респираторных и сердечных ритмов;
• расчет функциональных тестов.
www.sliderpoint.org
Notes: Допплерографическая флоуметрия
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К АНАЛИЗАТОРУ ЛАКК-02
• формирование базы данных;
• расчет с применением математического аппарата Bейвлет-преобразования амплитуд и частот колебаний кровотока, связанных с эндотелиальной, нейрогенной и миогенной активностью, а также респираторных и сердечных ритмов;
• расчет функциональных тестов.
Допплерографическая флоуметрия
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К АНАЛИЗАТОРУ ЛАКК-02
• формирование базы данных;
• расчет с применением математического аппарата Bейвлет-преобразования амплитуд и частот колебаний кровотока, связанных с эндотелиальной, нейрогенной и миогенной активностью, а также респираторных и сердечных ритмов;
• расчет функциональных тестов.

## Slide 30: Лазерный скальпель
Специфические эффекты
Гемостатический
Бактерицидный
Биостимулирующий
www.sliderpoint.org
Notes: Лазерный скальпель
Специфические эффекты
Гемостатический
Бактерицидный
Биостимулирующий
Лазерный скальпель
Специфические эффекты
Гемостатический
Бактерицидный
Биостимулирующий

## Slide 31: Система наведения
Комбинация СО2 (10,6 мкм) и НИЛИ – пилот (0,64 мкм). Лучи фокусируются в одну точку.
www.sliderpoint.org
Notes: Система наведения
Комбинация СО2 (10,6 мкм) и НИЛИ – пилот (0,64 мкм). Лучи фокусируются в одну точку.
Система наведения
Комбинация СО2 (10,6 мкм) и НИЛИ – пилот (0,64 мкм). Лучи фокусируются в одну точку.

## Slide 32: «Portable»
www.sliderpoint.org
Notes: «Portable»
«Portable»

## Slide 33: “Wonderful”
www.sliderpoint.org
Notes: “Wonderful”
“Wonderful”

## Slide 34: Эксимер лазер
www.sliderpoint.org
Notes: Эксимер лазер
Эксимер лазер

## Slide 35: Безопасность
www.sliderpoint.org
Notes: Безопасность
Безопасность

## Slide 36: Безопасность
www.sliderpoint.org
Notes: Безопасность
Безопасность

## Slide 37: Безопасность
www.sliderpoint.org
Notes: Безопасность
Безопасность

## Slide 38: Лекция «Лазерная медицина»
создана 17.12.2003 Автор: Исупов А.Б. Телефон: (343)3769193
9222072939 E-mail: charoky@r66.ru
Литература:
Байбеков И.М. «Морфологические основы низкоинтенсивной лазеротерапии» «Ибн Сина» Ташкент 1991
Москвин С.В. «Внутривенное лазерное облучение крови» «Техника» М. 2003
Гусев В.Г. «Физические методы и технические средства для лечебных воздействий» Уфа 2001
www.sliderpoint.org
Notes: Лекция «Лазерная медицина»
создана 17.12.2003 Автор: Исупов А.Б. Телефон: (343)3769193
9222072939 E-mail: charoky@r66.ru
Литература:
Байбеков И.М. «Морфологические основы низкоинтенсивной лазеротерапии» «Ибн Сина» Ташкент 1991
Москвин С.В. «Внутривенное лазерное облучение крови» «Техника» М. 2003
Гусев В.Г. «Физические методы и технические средства для лечебных воздействий» Уфа 2001
Лекция «Лазерная медицина»
создана 17.12.2003 Автор: Исупов А.Б. Телефон: (343)3769193
9222072939 E-mail: charoky@r66.ru
Литература:
Байбеков И.М. «Морфологические основы низкоинтенсивной лазеротерапии» «Ибн Сина» Ташкент 1991
Москвин С.В. «Внутривенное лазерное облучение крови» «Техника» М. 2003
Гусев В.Г. «Физические методы и технические средства для лечебных воздействий» Уфа 2001