## Slide 1: Соединения проводников в электрической цепи
Презентация учителя физики МОУ «СОШ №6»
Симонова Артура
Михайловича
www.sliderpoint.org
Notes: Соединения проводников в электрической цепи
Презентация учителя физики МОУ «СОШ №6»
<number>

## Slide 2: Проводники в цепи можно соединять последовательно.
Элементы цепи соединяются один за другим.
R1
R2
R3
Проводники можно соединить параллельно
Электрическая цепь при этом разветвляется:
R1
R2
R3
www.sliderpoint.org
Notes: Проводники в цепи можно соединять последовательно.
Элементы цепи соединяются один за другим.
<number>

## Slide 3: При последовательном соединении проводников:
1.Сила тока в любой точке
цепи неизменна:
2.Напряжение равно
сумме напряжений на
участках цепи:
3.Сопротивление равно
сумме сопротивлений
элементов цепи:
I=I1=I2
U=U1+U2
R=R1+R2
1.Сила тока равна сумме
сил токов в каждой ветви цепи:
2.Напряжение во всех ветвях
цепи одинаково:
3.Сопротивление определяется
по формуле:
При параллельном соединении проводников:
I=I1+I2
U=U1+U2
1/R=1/R1+1/R2
или R=R1*R2 /( R1+R2)
www.sliderpoint.org
Notes: При последовательном соединении проводников:
1.Сила тока в любой точке
цепи неизменна:
2.Напряжение равно
сумме напряжений на
участках цепи:
3.Сопротивление равно
сумме сопротивлений
элементов цепи:
<number>

## Slide 4: Пример решения задачи:
Два последовательно соединённых проводника
сопротивлением 6 и 4 Ом включены в сеть с напряжением 20 В.
Определите общую силу тока в цепи, силу тока в каждом проводнике, а также напряжение на каждом из них.
Дано
R1=6 Ом
R2=4 Ом
U=20 В
----------------
I=? I1=?
I2=? U1=?
U2=?
Решение:
Из закона Ома определим силу тока в цепи:
I=U/R=20В/10 Ом=2А,
где сопротивление
R=R1+R2 =6 Ом + 4 Ом = 10 Ом.
Сила тока в последовательно соединённых проводниках одинакова, поэтому
I1=I2=I=2A .
Напряжение найдём из закона Ома:
U1=I1*R1=2 А*6 Ом = 12 В
U2=I2*R2=2 А*4 Ом = 8 В
Ответ: I=I1=I2=2 А , R=10 Ом,
U1=12 В , U2=8В
www.sliderpoint.org
Notes: Пример решения задачи:
Два последовательно соединённых проводника
сопротивлением 6 и 4 Ом включены в сеть с напряжением 20 В.
Определите общую силу тока в цепи, силу тока в каждом проводнике, а также напряжение на каждом из них.
<number>

## Slide 5: Задача для самостоятельного решения
Дано:
R1=10 Ом
R2=15 Ом
U=12 В
----------
R=?
I=?
I1=?
I2=?
Два проводника сопротивлением 10 и 15 Ом соединены параллельно и подключены к сети напряжением 12 В. Определите общее сопротивление проводников, общую силу тока. А также силу тока в каждом проводнике.
Решение:
1. Найдём общее сопротивление проводников:
R=R1*R2 /( R1+R2)=10 Ом*15 Ом/(10 Ом+15 Ом)=6 Ом.
2. Определим общую силу тока в цепи, используя закон Ома:
I=U/R=12 В/6 Ом =2 А.
3. Определим силу тока в каждом проводнике по закону Ома, учитывая, что U1=U2=U:
I1=U/R1=12 В/ 10 Ом =1,2 А ;
I2=U/R2=12 В/ 15 Ом =0,8 А.
Ответ: R=6 Ом, I =2 А, I1 =1,2 А, I2 =0,8 А.
www.sliderpoint.org
Notes: Задача для самостоятельного решения
Дано:
R1=10 Ом
R2=15 Ом
U=12 В
----------
R=?
I=?
I1=?
I2=?
<number>