## Slide 1
www.sliderpoint.org
Notes: <number>

## Slide 2: 1 мм. Рт. Ст.-? Па
Р=9,8 н/кг*13600кг/м*0,001м=133,3Па
1мм.рт.ст.=133,3Па
www.sliderpoint.org
Notes: 1 мм. Рт. Ст.-? Па
Р=9,8 н/кг*13600кг/м*0,001м=133,3Па
1мм.рт.ст.=133,3Па
<number>

## Slide 3
765 мм рт ст = ? Па
1 мм рт ст = ? Па
1 мм рт сс = 133,3 Па
765 мм рт ст = 133,3 Па · 765 =
101974,5 Па
www.sliderpoint.org
Notes: 765 мм рт ст = ? Па
<number>

## Slide 4: Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с проблемой замены пробитых колес. Масса легкового автомобиля приблизительно 1,5 т. Как поменять пробитое колесо?
www.sliderpoint.org
Notes: Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с проблемой замены пробитых колес. Масса легкового автомобиля приблизительно 1,5 т. Как поменять пробитое колесо?
<number>

## Slide 5: Гидравлический пресс
www.sliderpoint.org
Notes: Гидравлический пресс
<number>

## Slide 6
Механизмы, работающие при помощи какой-нибудь жидкости, называются гидравлическими (греч. "гидор" - вода, жидкость).
www.sliderpoint.org
Notes: Механизмы, работающие при помощи какой-нибудь жидкости, называются гидравлическими (греч. "гидор" - вода, жидкость).
<number>

## Slide 7: Схема гидравлического пресса
Поршень 1, S1
Поршень 2, S2
www.sliderpoint.org
Notes: Схема гидравлического пресса
<number>

## Slide 8
Устройство
гидравлического пресса
основано на законе.
Паскаля
Два сообщающихся
сосуда наполнены однородной жидкостью и закрыты двумя поршнями, площади которых S1 и S2 (S2 > S1). По закону Паскаля имеем равенство давлений в обоих цилиндрах: p1=p2
www.sliderpoint.org
Notes: Устройство
гидравлического пресса
основано на законе.
Паскаля
Два сообщающихся
сосуда наполнены однородной жидкостью и закрыты двумя поршнями, площади которых S1 и S2 (S2 > S1). По закону Паскаля имеем равенство давлений в обоих цилиндрах: p1=p2
<number>

## Slide 9
p1=p2
F1
F1·S2=F2·S1
p1
p2
ПАСКАЛЬ
S1
F1
p1=
S2
F2
P2=
S1
F2
S2
=
F1
F2
S1
S2
=
www.sliderpoint.org
Notes: <number>

## Slide 10
При работе гидравлического пресса создается выигрыш в силе, равный отношению площади большего поршня
к площади меньшего.
F1
F2
S1
S2
www.sliderpoint.org
Notes: При работе гидравлического пресса создается выигрыш в силе, равный отношению площади большего поршня
к площади меньшего.
<number>

## Slide 11: Применение
www.sliderpoint.org
Notes: Применение
<number>

## Slide 12
www.sliderpoint.org
Notes: <number>

## Slide 13
www.sliderpoint.org
Notes: <number>

## Slide 14: Какую силу нужно приложить к меньшему поршню площадью 0,1 м2, чтобы поднять тело весом 500 Н, находящийся на поршне площадью 5м2?
Дано
S1=0,1м2
F1=500H
S2=5м2
F2=?
Решение
F2=
F1· S2
S1
F2=
500 Н · 5 м2
0,1м2
= 25000 Н
Ответ: 25000 Н
F1
F2
S1
S2
=
www.sliderpoint.org
Notes: Какую силу нужно приложить к меньшему поршню площадью 0,1 м2, чтобы поднять тело весом 500 Н, находящийся на поршне площадью 5м2?
Дано
S1=0,1м2
F1=500H
S2=5м2
F2=?
<number>

## Slide 15: Какую силу нужно приложить к меньшему поршню площадью 0,1 м2 , чтобы поднять тело массой 200 кг, находящееся на поршне площадью 10 м2?
Дано
S1=0,1м2
m2=20 кг
S2=10м2
F1=?
Решение
F1=
F2· S1
S2
F1=
1960 Н · 0,1 м2
10м2
= 19,6 Н
Ответ: 19,6 Н
F = m · g
F2=200 кг · 9,8 Н/кг=1960Н
F1
F2
S1
S2
=
www.sliderpoint.org
Notes: Какую силу нужно приложить к меньшему поршню площадью 0,1 м2 , чтобы поднять тело массой 200 кг, находящееся на поршне площадью 10 м2?
Дано
S1=0,1м2
m2=20 кг
S2=10м2
F1=?
<number>

## Slide 16: Итог урока:
Гидравлические механизмы необходимы в жизни человека.
Они позволяют добиваться
выигрыша в силе
www.sliderpoint.org
Notes: Итог урока:
Гидравлические механизмы необходимы в жизни человека.
Они позволяют добиваться
выигрыша в силе
<number>

## Slide 17: Домашнее задание: - ξ 47, вопросы - Пневматические машины и инструменты - Изготовить действующий макет гидравлического пресса (два шприца разных объемов, соломинку для коктейля)
www.sliderpoint.org
Notes: Домашнее задание: - ξ 47, вопросы - Пневматические машины и инструменты - Изготовить действующий макет гидравлического пресса (два шприца разных объемов, соломинку для коктейля)
<number>