## Slide 1
Получение тканей
Прокопенко Валентина Васильевна
МОУ "СОШ №4 города Жирновска"
www.sliderpoint.org
Notes: Получение тканей
<number>

## Slide 2
Классификация текстильных волокон
НАТУРАЛЬНЫЕ
ХИМИЧЕСКИЕ
Искусственные
Минеральные
Синтетические
Растительные
Животные
Минеральные
Хлопок
Лен
Шерсть
Шелк
Асбест
www.sliderpoint.org
Notes: Классификация текстильных волокон
<number>

## Slide 3
www.sliderpoint.org

## Slide 4
Растение
Хлопок-сырец
Прядение
Пряжа
Ткачество
Ткань
Хлопок
www.sliderpoint.org
Notes: Хлопок
<number>

## Slide 5
Растение
Лен-сырец
Прядение
Пряжа
Ткачество
Ткань
Лен
www.sliderpoint.org
Notes: Лен
<number>

## Slide 6
Животное
Шелк-сырец
Прядение
Пряжа
Ткачество
Ткань
Шелк
www.sliderpoint.org
Notes: Шелк
<number>

## Slide 7
Животное
Шесть-сырец
Прядение
Пряжа
Ткачество
Ткань
Шерсть
www.sliderpoint.org
Notes: Шерсть
<number>

## Slide 8
Минерал
Ращепление
Ращепление
Сырье
Материал
Асбест
www.sliderpoint.org
Notes: Асбест
<number>

## Slide 9
Изделия из натуральных тканей
www.sliderpoint.org
Notes: Изделия из натуральных тканей
<number>

## Slide 10
Сырье для искусственных волокон получают путем выделения из веществ, образующихся в природе: (из древесины выделяют целлюлозу, из молока – казеин и т.п.). Предварительная обработка сырья состоит в его очистке от механических примесей и иногда в химической обработке для превращения природного полимера в новое полимерное соединение.
www.sliderpoint.org
Notes: Сырье для искусственных волокон получают путем выделения из веществ, образующихся в природе: (из древесины выделяют целлюлозу, из молока – казеин и т.п.). Предварительная обработка сырья состоит в его очистке от механических примесей и иногда в химической обработке для превращения природного полимера в новое полимерное соединение.
<number>

## Slide 11
Сырье для синтетических волокон получают путем реакций синтеза (полимеризации и поликонденсации) полимеров из простых веществ (мономеров) на предприятиях химической промышленности. Предварительной обработки это сырье не требует.
www.sliderpoint.org
Notes: Сырье для синтетических волокон получают путем реакций синтеза (полимеризации и поликонденсации) полимеров из простых веществ (мономеров) на предприятиях химической промышленности. Предварительной обработки это сырье не требует.
<number>

## Slide 12
www.sliderpoint.org

## Slide 13
1 - получение сырья и его предварительная обработка
2 - приготовление прядильного раствора (расплава)
3 - формование волокна
4 - вытягивание и термообработка волокна
5 - отделка сформованного волокна
Этапы получения химического волокна
www.sliderpoint.org
Notes: Этапы получения химического волокна
1 - получение сырья и его предварительная обработка
2 - приготовление прядильного раствора (расплава)
3 - формование волокна
4 - вытягивание и термообработка волокна
5 - отделка сформованного волокна
<number>

## Slide 14
Получение сырья и его предварительная обработка
Для получения вискозного волокна на целлюлозно-бумажных комбинатах древесину измельчают и отваривают в щелочном растворе. В результате получается серая целлюлозная масса, которая отбеливается и прессуется в листы картона. Картон отправляют на предприятия химического волокна для дальнейшей переработки и получения волокон.
www.sliderpoint.org
Notes: Получение сырья и его предварительная обработка
Для получения вискозного волокна на целлюлозно-бумажных комбинатах древесину измельчают и отваривают в щелочном растворе. В результате получается серая целлюлозная масса, которая отбеливается и прессуется в листы картона. Картон отправляют на предприятия химического волокна для дальнейшей переработки и получения волокон.
<number>

## Slide 15
Приготовление прядильного раствора (расплава)
Для приготовления прядильного раствора также выполняют следующие операции:
Смешивание полимеров из различных партий. Выполняют для повышения однородности раствора, чтобы получить волокна равномерные по своим свойствам на всем протяжении. Смешивание возможно как после получения раствора, так и в сухом виде до растворения (расплавления) полимера.
Фильтрация раствора. Заключается в удалении механических примесей и нерастворившихся частиц полимера путем многократного прохождения раствора через фильтры. Фильтрация необходима для предотвращения засорения фильер и улучшения качества нитей.
www.sliderpoint.org
Notes: Приготовление прядильного раствора (расплава)
Для приготовления прядильного раствора также выполняют следующие операции:
Смешивание полимеров из различных партий. Выполняют для повышения однородности раствора, чтобы получить волокна равномерные по своим свойствам на всем протяжении. Смешивание возможно как после получения раствора, так и в сухом виде до растворения (расплавления) полимера.
Фильтрация раствора. Заключается в удалении механических примесей и нерастворившихся частиц полимера путем многократного прохождения раствора через фильтры. Фильтрация необходима для предотвращения засорения фильер и улучшения качества нитей.
<number>

## Slide 16
Формование химического волокна
При формовании нитей прядильный раствор или расплав равномерно подается и продавливается через фильеры – мельчайшие отверстия в рабочих органах прядильных машин. Струйки, вытекающие из фильер, затвердевают, образуя нити, которые затем наматываются на приемные устройства. При получении нити из расплава их затвердевание происходит в камерах, где они охлаждаются потоком инертного газа или воздуха. При получении нитей из растворов их затвердевание может происходить в сухой среде в потоке горячего воздуха (этот способ формования называется сухим), или в мокрой среде в осадительной ванне (такой способ называется мокрым). Фильеры могут быть различной формы (круглые, квадратные, в виде треугольников) и размеров. При производстве волокон в фильере может быть до 40 000 отверстий, а при получении комплексных нитей – от 12 до 50 отверстий.
www.sliderpoint.org
Notes: Формование химического волокна
При формовании нитей прядильный раствор или расплав равномерно подается и продавливается через фильеры – мельчайшие отверстия в рабочих органах прядильных машин. Струйки, вытекающие из фильер, затвердевают, образуя нити, которые затем наматываются на приемные устройства. При получении нити из расплава их затвердевание происходит в камерах, где они охлаждаются потоком инертного газа или воздуха. При получении нитей из растворов их затвердевание может происходить в сухой среде в потоке горячего воздуха (этот способ формования называется сухим), или в мокрой среде в осадительной ванне (такой способ называется мокрым). Фильеры могут быть различной формы (круглые, квадратные, в виде треугольников) и размеров. При производстве волокон в фильере может быть до 40 000 отверстий, а при получении комплексных нитей – от 12 до 50 отверстий.
<number>

## Slide 17
Вытягивание и термообработка волокна
Сформованные из одной фильеры нити соединяются в комплексные и подвергаются вытягиванию и термообработке. В результате этого нити становятся более прочными благодаря лучшей ориентации их макромолекул вдоль оси, но менее растяжимыми вследствие большей распрямленности их макромолекул. Поэтому после вытягивания нити подвергаются термофиксации, где молекулы приобретают более изогнутую форму при сохранении их ориентации.
www.sliderpoint.org
Notes: Вытягивание и термообработка волокна
Сформованные из одной фильеры нити соединяются в комплексные и подвергаются вытягиванию и термообработке. В результате этого нити становятся более прочными благодаря лучшей ориентации их макромолекул вдоль оси, но менее растяжимыми вследствие большей распрямленности их макромолекул. Поэтому после вытягивания нити подвергаются термофиксации, где молекулы приобретают более изогнутую форму при сохранении их ориентации.
<number>

## Slide 18
Отделка сформованного волокна
Отделка нитей проводится с целью удаления с их поверхности посторонних примесей и загрязнений и придания им некоторых свойств (белизны, мягкости, шелковистости, снятия электризуемости). После отделки нити перематываются в паковки и сортируются.
www.sliderpoint.org
Notes: Отделка сформованного волокна
Отделка нитей проводится с целью удаления с их поверхности посторонних примесей и загрязнений и придания им некоторых свойств (белизны, мягкости, шелковистости, снятия электризуемости). После отделки нити перематываются в паковки и сортируются.
<number>

## Slide 19
www.sliderpoint.org

## Slide 20
Изделия из смешанных тканей
www.sliderpoint.org
Notes: Изделия из смешанных тканей
<number>

## Slide 21
Изделия из смешанных тканей
www.sliderpoint.org
Notes: Изделия из смешанных тканей
<number>

## Slide 22
Изделия из смешанных тканей
www.sliderpoint.org
Notes: Изделия из смешанных тканей
<number>