## Slide 1
Вычислительные
сети
Notes: Вычислительные
сети
<number>

## Slide 2
Вычислительная сеть (ВС) – это
совокупность ЭВМ,
объединённых средствами
передачи данных.
Что такое вычислительная сеть?
Средства передачи данных:
  электрические кабеля;
  телефонные линии;
  оптоволоконные кабеля (оптическое волокно);
  радиосвязь (беспроводные сети, WiFi).
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Что такое вычислительная сеть?
Вычислительная сеть (ВС) – это
совокупность ЭВМ,
объединённых средствами
передачи данных.
Средства передачи данных:
  электрические кабеля;
  телефонные линии;
  оптоволоконные кабеля (оптическое волокно);
  радиосвязь (беспроводные сети, WiFi).

## Slide 3
Классификация ВС
локальные
Вычислительные сети
глобальные
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Классификация ВС
Вычислительные сети
локальные
глобальные

## Slide 4
Локальные вычислительные сети (ЛВС)
Логическая топология
Архитектура локальной сети
Физическая топология
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Локальные вычислительные сети (ЛВС)
Архитектура локальной сети
Физическая топология
Логическая топология

## Slide 5
Шинная топология – толстая сеть
сервер
шина
принтер
ПК
ПК
ПК
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Шинная топология – толстая сеть

## Slide 6
Шинная топология – тонкая сеть
сервер
принтер
ПК
ПК
ПК
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Шинная топология – тонкая сеть

## Slide 7
Звездообразная топология
сервер
ПК
ПК
ПК
принтер
hub (хаб)
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Звездообразная топология

## Slide 8
Распределённая звёздная топология
сервер
ПК
ПК
ПК
принтер
hub
сервер
ПК
ПК
ПК
принтер
hub
сервер
ПК
ПК
ПК
принтер
hub
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Распределённая звёздная топология

## Slide 9
Кольцеобразная топология
сервер
ПК
ПК
ПК
ПК
ПК
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Кольцеобразная топология

## Slide 10
Классификация логической топологии
шинная
Логическая топология
кольцевая
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Классификация логической топологии
Логическая топология
шинная
кольцевая

## Slide 11
Аппаратные компоненты ЛВС
Сетевые карты (сетевые адаптеры).
Хабы (концентраторы) – дублируют
полученные данные на все порты.
Свитчи (коммутирующие хабы) –
передают полученные данные
только адресату.
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Аппаратные компоненты ЛВС
Сетевые карты (сетевые адаптеры).
Хабы (концентраторы) – дублируют
полученные данные на все порты.
Свитчи (коммутирующие хабы) –
передают полученные данные
только адресату.

## Slide 12
Сетевые кабели:
  коаксиальный
  витая пара
  оптоволоконный
изоляция
проводник (медь)
проводник
оболочка (стекло)
оболочка (пластик)
основное волокно (стекло)
Скорость передачи данных:
коаксиальный – 10 Мбит/с
витая пара – 100 Мбит/с
оптоволоконный – 10 Гбит/с
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Сетевые кабели:
  коаксиальный
  витая пара
  оптоволоконный
Скорость передачи данных:
коаксиальный – 10 Мбит/с
витая пара – 100 Мбит/с
оптоволоконный – 10 Гбит/с

## Slide 13
Беспроводные сети
Каналы связи:
радиосвязь, обычно до 100 м (11 Мбит/c, 54 Мбит/с)
инфракрасное излучение (5-10 Мбит/с)
инфракрасные лазеры (до 100 Мбит/с)
Технология WiFi (Wireless Fidelity)
точка доступа
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Беспроводные сети
Каналы связи:
радиосвязь, обычно до 100 м (11 Мбит/c, 54 Мбит/с)
инфракрасное излучение (5-10 Мбит/с)
инфракрасные лазеры (до 100 Мбит/с)
Технология WiFi (Wireless Fidelity)

## Slide 14
Звезда – объединение нескольких сегментов сети
Дальняя беспроводная связь
Точка-точка – объединение двух сегментов сети с помощью
радиосвязи (направленные антенны).
центр
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Дальняя беспроводная связь
Точка-точка – объединение двух сегментов сети с помощью
радиосвязи (направленные антенны).
Звезда – объединение нескольких сегментов сети

## Slide 15
Глобальная сеть
Internet
Notes: Глобальная сеть
Internet
<number>

## Slide 16
InterNet
inter – "между"
net, network – "сеть"
Интернет – это глобальная сеть, объединяющая
компьютерные сети.
Каналы связи:
  кабельные
  оптоволоконные
  спутниковая радиосвязь
Провайдер – это фирма, предоставляющая
конечным пользователям выход в Интернет
через её локальную сеть.
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
inter – "между"
net, network – "сеть"
Интернет – это глобальная сеть, объединяющая
компьютерные сети.
Каналы связи:
  кабельные
  оптоволоконные
  спутниковая радиосвязь
Провайдер – это фирма, предоставляющая
конечным пользователям выход в Интернет
через её локальную сеть.

## Slide 17
спутниковый или оптоволоконный канал связи с сервером Интернета
модем
разделитель частот (сплиттер)
телефонная станция
модем
ADSL-модем
роутер
хаб
ADSL-модем
провайдер
dial-up
ADSL
выделенная линия
Тип подключений к Internet
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Тип подключений к Internet

## Slide 18
    (HyperText Transfer Protocol) – служба WWW
    (File Transfer Protocol) – служба FTP
    (Simple Mail Transfer Protocol) – отправка сообщений электронной почты
    (Post Office Protocol) – прием сообщений электронной почты (требуется пароль)
HTTP
FTP
SMTP
POP3
Протоколы служб Internet
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Протоколы служб Internet
    (HyperText Transfer Protocol) – служба WWW
    (File Transfer Protocol) – служба FTP
    (Simple Mail Transfer Protocol) – отправка сообщений электронной почты
    (Post Office Protocol) – прием сообщений электронной почты (требуется пароль)

## Slide 19
www.qqq.microsoft.ru
домен 1-ого уровня
домен 2-ого уровня
домен 3-ого уровня
домен 4-ого уровня
Вид организации | Страна
.com коммерческие организации | .ru Россия
.edu образование | .ua Украина
.gov правительство США | .by Белоруссия
.mil военные ведомства США | .uk Великобритания
.org, .net разные организации | .it Италия
.info информационные сайты | .jp Япония
.biz бизнес | .cn Китай
Доменные адреса
Домен – это группа компьютеров, объединенных по некоторому признаку.
Домены 1-ого уровня (доменные зоны)
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Доменные адреса
Домен – это группа компьютеров, объединенных по некоторому признаку.
www.qqq.microsoft.ru

## Slide 20
http: // www.vasya.ru / images/new/ qq.jpg
адрес сайта
каталог (папка)
имя файла
http: // www.vasya.ru
главная страница сайта: index.html, index.htm
ftp: // files.vasya.ru / pub / download / qq.zip
файл на FTP-сервере
протокол
Адрес документа в Интернете
URL (Uniform Resource Locator) – универсальный адрес
документа в Интернете.
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Адрес документа в Интернете
URL (Uniform Resource Locator) – универсальный адрес
документа в Интернете.

## Slide 21
Служба WWW
WWW (World Wide Web) – служба для обмена
информацией в виде гипертекста.
Гипертекст – текст, содержащий активные
перекрестные ссылки на другие документы.
Гипермедиа – документ, который включает текст,
рисунки, звуки, видео и содержит активные
перекрестные ссылки на другие документы.
Браузер (броузер, browser) – программа для просмотра
Web-страниц на экране:
        Internet Explorer (версии 8.0),
        Mozilla FireFox (версия 3.5),
        Opera (версия 10.0).
www.sliderpoint.org
Notes: <number>
Служба WWW
WWW (World Wide Web) – служба для обмена
информацией в виде гипертекста.
Гипертекст – текст, содержащий активные
перекрестные ссылки на другие документы.
Гипермедиа – документ, который включает текст,
рисунки, звуки, видео и содержит активные
перекрестные ссылки на другие документы.
Браузер (броузер, browser) – программа для просмотра
Web-страниц на экране:
        Internet Explorer (версии 8.0),
        Mozilla FireFox (версия 3.5),
        Opera (версия 10.0).