## Slide 1: «Адресация и передача информации в сети Интернет»
29 июля, 2026
Кривенцов Л.А.
www.sliderpoint.org
Notes: 29.07.26
«Адресация и передача информации в сети Интернет»
Кривенцов Л.А.

## Slide 2: Роль протоколов при обмене информацией:
Протоколы – это единые правила передачи данных в сети.
Файл
Блок 1
Блок 2
…
Блок n
Начало
Начало
Начало
Начало
Конец
Конец
Конец
Конец
В сети Интернет действует
международный протокол TCP/IP
29 июля, 2026
www.sliderpoint.org
Notes: Роль протоколов при обмене информацией:
Протоколы – это единые правила передачи данных в сети.
29.07.26
<number>

## Slide 3: Адрес компьютера в сети:
Адрес компьютера в сети носит название IP-адрес.
Общий вид:
ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ
октеты
29 июля, 2026
www.sliderpoint.org
Notes: Адрес компьютера в сети:
Адрес компьютера в сети носит название IP-адрес.
Общий вид:
ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ
29.07.26
<number>

## Slide 4: Соответствие классов сетей значению первого октета IP-адреса:
Класс сети | Диапазон значений первого октета | Возможное количество подсетей | Возможное количество узлов
А В С D Е | 1-126 128-191 192-223 224-239 240-247 | 126 16382 2097150 --- --- | 16777214 65534 254 2-28 2-27
29 июля, 2026
www.sliderpoint.org
Notes: Соответствие классов сетей значению первого октета IP-адреса:
29.07.26
<number>

## Slide 5: Назначение адресов по классам:
Адреса класса А используются в крупных сетях общего пользования;
Адреса класса В применяют в корпоративных сетях средних размеров;
Адреса класса С - в локальных сетях небольших предприятий;
Адреса класса D - для обращения к группам машин;
Адреса класса Е пока не используются.
29 июля, 2026
www.sliderpoint.org
Notes: Назначение адресов по классам:
Адреса класса А используются в крупных сетях общего пользования;
Адреса класса В применяют в корпоративных сетях средних размеров;
Адреса класса С - в локальных сетях небольших предприятий;
Адреса класса D - для обращения к группам машин;
Адреса класса Е пока не используются.
29.07.26
<number>

## Slide 6: IP-адрес компьютера:
Хост - любой подключенный к Интернету компьютер независимо от его назначения .
195.85.102.14
195-я подсеть сети Интернет
85-я подсеть 195 подсети
102-я подсеть 85 подсети
14-й компьютер в 102 подсети
29 июля, 2026
www.sliderpoint.org
Notes: IP-адрес компьютера:
Хост - любой подключенный к Интернету компьютер независимо от его назначения .
195.85.102.14
29.07.26
<number>

## Slide 7: DNS - доменная система имен
Domain Name System (DNS)
DNS преобразует цифровой IP-адрес хоста (компьютера) в набор символов.
Домен - это некий логический уровень Интернета, то есть группа сетевых ресурсов, имеющая собственное имя и управляемая своей сетевой станцией.
29 июля, 2026
www.sliderpoint.org
Notes: DNS - доменная система имен
Domain Name System (DNS)
DNS преобразует цифровой IP-адрес хоста (компьютера) в набор символов.
29.07.26
<number>

## Slide 8
Адрес того или иного ресурса Всемирной сети, записанный в стандарте DNS, дробится на несколько составляющих, отделенных друг от друга точкой. Эти элементы носят название "доменов".
Такое обозначение принято называть URL (Uniform Resource Locator), что можно перевести на русский язык, как "универсальный определитель местонахождения ресурса".
http://www.myhost.mydomain.spb.ru
29 июля, 2026
www.sliderpoint.org
Notes: http://www.myhost.mydomain.spb.ru
Адрес того или иного ресурса Всемирной сети, записанный в стандарте DNS, дробится на несколько составляющих, отделенных друг от друга точкой. Эти элементы носят название "доменов".
Такое обозначение принято называть URL (Uniform Resource Locator), что можно перевести на русский язык, как "универсальный определитель местонахождения ресурса".
29.07.26
<number>

## Slide 9: http://www.myhost.mydomain.spb.ru
http:// - протокол передачи гипертекстового документа (Hyper TextTransfer Protocol);
www - World Wide Web - Всемирная паутина;
myhost.mydomain - домен третьего уровня;
spb - домен второго уровня;
Ru - домен первого уровня.
29 июля, 2026
www.sliderpoint.org
Notes: http://www.myhost.mydomain.spb.ru
http:// - протокол передачи гипертекстового документа (Hyper TextTransfer Protocol);
www - World Wide Web - Всемирная паутина;
myhost.mydomain - домен третьего уровня;
spb - домен второго уровня;
Ru - домен первого уровня.
29.07.26
<number>

## Slide 10: Принцип работы DNS:
http://www.myhost.mydomain.spb.ru
1
2
3
4
Искать нужный компьютер в Интернете пользовательским машинам помогают DNS-серверы - программы, которые при обращении к ним выискивают нужный IP-адрес по введенному URL.
29 июля, 2026
www.sliderpoint.org
Notes: Принцип работы DNS:
Искать нужный компьютер в Интернете пользовательским машинам помогают DNS-серверы - программы, которые при обращении к ним выискивают нужный IP-адрес по введенному URL.
29.07.26
<number>

## Slide 11: Выделенные домены:
СОМ - Всемирная коммерческая зона Интернет ;
GOV - Правительства государств и правительственные учреждения;
NET - Общесетевые ресурсы;
EDU - Сеть учебных заведений и учреждений образования;
MIL - Военные организации;
ORG - Некоммерческие организации.
29 июля, 2026
www.sliderpoint.org
Notes: Выделенные домены:
СОМ - Всемирная коммерческая зона Интернет ;
GOV - Правительства государств и правительственные учреждения;
NET - Общесетевые ресурсы;
EDU - Сеть учебных заведений и учреждений образования;
MIL - Военные организации;
ORG - Некоммерческие организации.
29.07.26
<number>

## Slide 12: Домашнее задание:
Изучить новый материал.
Подготовиться к тесту по теме: Адресация и передача информации в сети Интернет
29 июля, 2026
www.sliderpoint.org
Notes: Домашнее задание:
Изучить новый материал.
Подготовиться к тесту по теме: Адресация и передача информации в сети Интернет
29.07.26
<number>