## Slide 1: Ядра и частицы
www.sliderpoint.org
Notes: Ядра и частицы
<number>

## Slide 2: Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц
www.sliderpoint.org
Notes: Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц
<number>

## Slide 3: Счетчик Гейгера.
Действие прибора основано на явлении ударной ионизации газа: пролетающая заряженная частица ионизирует молекулы газа образовавшиеся электроны ускоряются электрическим полем внутри счетчика до энергий необходимых для ударной ионизации. Регистрирует электроны и
y – кванты. Позволяет регистрировать только факт пролета частицы.
www.sliderpoint.org
Notes: Счетчик Гейгера.
Действие прибора основано на явлении ударной ионизации газа: пролетающая заряженная частица ионизирует молекулы газа образовавшиеся электроны ускоряются электрическим полем внутри счетчика до энергий необходимых для ударной ионизации. Регистрирует электроны и
y – кванты. Позволяет регистрировать только факт пролета частицы.
<number>

## Slide 4
www.sliderpoint.org

## Slide 5: Камера Вильсона.
Действие прибора основано на конденсации перенасыщенного пара (воды или спирта) на ионах , образующихся вдоль траектории полета заряженной частицы. Поместив камеру Вильсона в однородное магнитное поле и измерив радиус кривизны трека (следа пролетевшей частицы), можно определить удельный заряд частицы. Позволяет регистрировать траектории заряженных частиц.
www.sliderpoint.org
Notes: Камера Вильсона.
Действие прибора основано на конденсации перенасыщенного пара (воды или спирта) на ионах , образующихся вдоль траектории полета заряженной частицы. Поместив камеру Вильсона в однородное магнитное поле и измерив радиус кривизны трека (следа пролетевшей частицы), можно определить удельный заряд частицы. Позволяет регистрировать траектории заряженных частиц.
<number>

## Slide 6
www.sliderpoint.org

## Slide 7: Пузырьковая камера.
Действие основано на образование пузырьков пара в перегретой жидкости (жидком водороде или пропане) на ионах , возникающих вдоль траектории полета заряженной частицы. Преимущество пузырьковой камеры перед камерой Вильсона : большая плотность рабочего вещества (можно наблюдать серию превращений частиц). Позволяет регистрировать траектории заряженных частиц.
www.sliderpoint.org
Notes: Пузырьковая камера.
Действие основано на образование пузырьков пара в перегретой жидкости (жидком водороде или пропане) на ионах , возникающих вдоль траектории полета заряженной частицы. Преимущество пузырьковой камеры перед камерой Вильсона : большая плотность рабочего вещества (можно наблюдать серию превращений частиц). Позволяет регистрировать траектории заряженных частиц.
<number>

## Slide 8
www.sliderpoint.org

## Slide 9: Метод толстослойных фотоэмульсий.
Используется ионизирующее действие заряженных частиц на фотоэмульсию. Позволяет регистрировать редкие явления.
www.sliderpoint.org
Notes: Метод толстослойных фотоэмульсий.
Используется ионизирующее действие заряженных частиц на фотоэмульсию. Позволяет регистрировать редкие явления.
<number>

## Slide 10
Строение ядра Ядра всех атомов из протонов (элементарный заряд +е, масса mp=1,675*10-27кг) нейтронов (заряд ядра равен нулю, масса mn=1,675*10-27кг). Общее название протонов и нейтронов – нуклоны. Между нуклонами действует короткодействующие силы притяжения – ядерные силы. |  | 
Число протонов в ядре обозначается Z, и совпадает с порядковым номером элемента в таблице Менделеева. Заряд ядро равен Ze. | Число нейтронов в ядре обозначается N. | Общее число нейтронов и протонов в ядре обозначается А и называется массовым числом: А=Z+N
Обозначение ядер: AZX, где Х обозначение химического элемента. Например 11Н – ядро атома водорода (протон) |  | 
www.sliderpoint.org
Notes: Строение ядра
Ядра всех атомов из протонов
(элементарный заряд +е, масса mp=1,675*10-27кг)
нейтронов (заряд ядра равен нулю, масса mn=1,675*10-27кг).
Общее название протонов и нейтронов – нуклоны.
Между нуклонами действует короткодействующие силы притяжения – ядерные силы.
Число протонов в ядре обозначается Z, и совпадает с порядковым номером элемента в таблице Менделеева.
Заряд ядро равен Ze.
Число нейтронов в ядре обозначается N.
Общее число нейтронов и протонов в ядре обозначается А и называется массовым числом: А=Z+N
Обозначение ядер: AZX, где Х обозначение химического элемента.
Например 11Н – ядро атома водорода (протон)
<number>

## Slide 11: Изотопы.
Так называются атомы, имеющие одинаковый заряд ядра , но различную массу. Все изотопы одного и того же элемента обладают одинаковыми химическими свойствами , но могут отличаться радиоактивностью.
Например, 12Н- дейтерий и 13Н- тритий являются изотопами водорода (тритий радиоактивен)
www.sliderpoint.org
Notes: Изотопы.
Так называются атомы, имеющие одинаковый заряд ядра , но различную массу. Все изотопы одного и того же элемента обладают одинаковыми химическими свойствами , но могут отличаться радиоактивностью.
Например, 12Н- дейтерий и 13Н- тритий являются изотопами водорода (тритий радиоактивен)
<number>

## Slide 12
Атомы изотопов водорода
Ядра изотопов водорода
www.sliderpoint.org
Notes: Атомы изотопов водорода
Ядра изотопов водорода
<number>

## Slide 13: Применение изотопов.
Метод меченых атомов(биология, физиология, медицина, промышленность, археология ).
Источники y - лучей («кобальтовая пушка» изотопом 2760Со).
Ускорение мутаций для искусственного отбора (в сельском хозяйстве).
www.sliderpoint.org
Notes: Применение изотопов.
Метод меченых атомов(биология, физиология, медицина, промышленность, археология ).
Источники y - лучей («кобальтовая пушка» изотопом 2760Со).
Ускорение мутаций для искусственного отбора (в сельском хозяйстве).
<number>