## Slide 1: Опасные вещества и их регулирование в Балтийском регионе
www.sliderpoint.org
Notes: Опасные вещества и их регулирование в Балтийском регионе

## Slide 2: Опасные вещества
Опасность веществ – различные определения опасности (GHS, REACH, EU WFD etc.)
Экологическая опасность т.е. опасность для окружающей среды и, главное, для морских экосистем
Пути поступления в окружающую среду и распространения ОВ
www.sliderpoint.org
Notes: Опасные вещества
Опасность веществ – различные определения опасности (GHS, REACH, EU WFD etc.)
Экологическая опасность т.е. опасность для окружающей среды и, главное, для морских экосистем
Пути поступления в окружающую среду и распространения ОВ
<number>

## Slide 3: Виды опасных веществ
Канцерогены – например, асбест (лейкемия, рак легких и пр.);
Мутагены – ПАУ, пирен, акриламид;
Аллергены – вещества вызывающие аллергии, астмы, дерматиты (никель, полимеры и пр.);
Стойкие органические загрязнители (СОЗ) – ДДТ, ПХБ ведущие к заболеваниям нервной системы, ослаблению иммунитет и пр.;
Разрушители эндокринной системы – ТБТ, фталаты, ДДТ, линдан, атразин, ПХБ ведущие к нарушениям в репродуктивной сфере
www.sliderpoint.org
Notes: Виды опасных веществ
Канцерогены – например, асбест (лейкемия, рак легких и пр.);
Мутагены – ПАУ, пирен, акриламид;
Аллергены – вещества вызывающие аллергии, астмы, дерматиты (никель, полимеры и пр.);
Стойкие органические загрязнители (СОЗ) – ДДТ, ПХБ ведущие к заболеваниям нервной системы, ослаблению иммунитет и пр.;
Разрушители эндокринной системы – ТБТ, фталаты, ДДТ, линдан, атразин, ПХБ ведущие к нарушениям в репродуктивной сфере
<number>

## Slide 4: Экологически-опасные вещества
Определяются неск. межд. требованиями
PBTs
vPvBs
некоторые тяжелые металлы
www.sliderpoint.org
Notes: Экологически-опасные вещества
Определяются неск. межд. требованиями
PBTs
vPvBs
некоторые тяжелые металлы
<number>

## Slide 5: Регулирование
Международный уровень: Стокгольмская Конвенция по СОЗ (2001), Роттердамская Конвенция (2004 – торговля и запрет некоторых ОВ и пестицидов) и Орхусский Протокол по стойким органическим загрязнителям (1998) к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. GHS – Глобально-согласованная система маркировки химикатов
Балтийский регион: различные законодательные рамки для регулирования – ПДБМ, REACH, WFD etc.
www.sliderpoint.org
Notes: Регулирование
Международный уровень: Стокгольмская Конвенция по СОЗ (2001), Роттердамская Конвенция (2004 – торговля и запрет некоторых ОВ и пестицидов) и Орхусский Протокол по стойким органическим загрязнителям (1998) к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. GHS – Глобально-согласованная система маркировки химикатов
Балтийский регион: различные законодательные рамки для регулирования – ПДБМ, REACH, WFD etc.
<number>

## Slide 6: Опасные вещества и Балтика
Виды опасности:
Физико-химическая?
Здоровье человека?
Острые эффекты не так значимы из-за растворения, разложения, деградации, метаболизма ..значит, более важны долговременные эффекты..т.к. низкие дозы могут быть опасны из-за концентрации в пищевой цепочки
Опасные свойства:
Устойчивость (приложение XIII REACH)/ стабильность (нет или низкая биодерградация)
Биоаккумуляция (приложение XIII REACH)/
www.sliderpoint.org
Notes: Опасные вещества и Балтика
Виды опасности:
Физико-химическая?
Здоровье человека?
Острые эффекты не так значимы из-за растворения, разложения, деградации, метаболизма ..значит, более важны долговременные эффекты..т.к. низкие дозы могут быть опасны из-за концентрации в пищевой цепочки
Опасные свойства:
Устойчивость (приложение XIII REACH)/ стабильность (нет или низкая биодерградация)
Биоаккумуляция (приложение XIII REACH)/
<number>

## Slide 7: Опасные вещества и Балтика (ХЕЛКОМ)
Вредные вещества, попадая в Балтийское море, могут оставаться в воде очень длительное время и накапливаться в морских пищевых цепочках до уровней, которые являются токсичными для морских организмов. Уровни некоторых вредных веществ в Балтийском море превышают концентрации таких веществ, например, в северо-восточной части Атлантики, более чем в 20 раз. Вредные вещества оказывают негативное воздействие на экосистему, а именно: вызывают нарушение общего здоровья животных; вызывают нарушение репродуктивной функции у животных, особенно у хищников; приводят к повышению уровня загрязнений в рыбе, которую люди потребляют в пищу.
ХЕЛКОМ определяет вещества как вредные, если они являются токсичными, стойкими и накапливаются в биологических тканях (СОЗ) или являются очень токсичными и обладают высокой степенью биоаккумуляции. Кроме того, к вредным веществам относятся такие опасные вещества, которые воздействуют на гормональную и иммунную системы.
www.sliderpoint.org
Notes: Опасные вещества и Балтика (ХЕЛКОМ)
Вредные вещества, попадая в Балтийское море, могут оставаться в воде очень длительное время и накапливаться в морских пищевых цепочках до уровней, которые являются токсичными для морских организмов. Уровни некоторых вредных веществ в Балтийском море превышают концентрации таких веществ, например, в северо-восточной части Атлантики, более чем в 20 раз. Вредные вещества оказывают негативное воздействие на экосистему, а именно: вызывают нарушение общего здоровья животных; вызывают нарушение репродуктивной функции у животных, особенно у хищников; приводят к повышению уровня загрязнений в рыбе, которую люди потребляют в пищу.
ХЕЛКОМ определяет вещества как вредные, если они являются токсичными, стойкими и накапливаются в биологических тканях (СОЗ) или являются очень токсичными и обладают высокой степенью биоаккумуляции. Кроме того, к вредным веществам относятся такие опасные вещества, которые воздействуют на гормональную и иммунную системы.
<number>

## Slide 8: ОВ по определению ХЕЛКОМ
а) тяжелые металлы и их соединения;
b) галогенорганические соединения;
c) органические соединения фосфора и олова;
d) пестициды, такие как фунгициды, гербициды, инсектициды, слимициды, и
химикаты, используемые как предохранительные средства в лесном хозяйстве,
производстве лесоматериалов, целлюлозно-бумажной промышленности,
кожевенной и текстильной промышленности;
е) нефтепродукты и углеводороды, входящие в состав топлив;
f) другие органические соединения, опасные именно для морской среды;
g) соединения азота и фосфора;
h) радиоактивные вещества, включая отходы;
i) неразлагаемые материалы, которые могут плавать на поверхности, в толще воды,
либо опускаться на дно;
j) вещества, которые могут оказать серьезное воздействие на вкус и/или запах
морских продуктов, потребляемых человеком, либо воздействовать на вкус, запах, цвет, прозрачность и другие характеристики воды.
www.sliderpoint.org
Notes: ОВ по определению ХЕЛКОМ
а) тяжелые металлы и их соединения;
b) галогенорганические соединения;
c) органические соединения фосфора и олова;
d) пестициды, такие как фунгициды, гербициды, инсектициды, слимициды, и
химикаты, используемые как предохранительные средства в лесном хозяйстве,
производстве лесоматериалов, целлюлозно-бумажной промышленности,
кожевенной и текстильной промышленности;
е) нефтепродукты и углеводороды, входящие в состав топлив;
f) другие органические соединения, опасные именно для морской среды;
g) соединения азота и фосфора;
h) радиоактивные вещества, включая отходы;
i) неразлагаемые материалы, которые могут плавать на поверхности, в толще воды,
либо опускаться на дно;
j) вещества, которые могут оказать серьезное воздействие на вкус и/или запах
морских продуктов, потребляемых человеком, либо воздействовать на вкус, запах, цвет, прозрачность и другие характеристики воды.
<number>

## Slide 9: ПДБМ – «Опасные вещества»
ХЕЛКОМ определяет вещества как вредные, если они являются токсичными, стойкими и накапливаются в биологических тканях (СОЗ) или являются очень токсичными и обладают высокой степенью биоаккумуляции. Кроме того, к вредным веществам относятся такие опасные вещества, которые воздействуют на гормональную и иммунную системы.
ПДБМ нацелен на:
    Концентрации ОВ близкие к естественному фону
    «Здоровую» живую природу
    Вся рыба пригодна к употреблению в пищу
    Радиоактивность на «до-чернобыльском» уровне
Специальный фокус на 11 приоритетных веществ
www.sliderpoint.org
Notes: ПДБМ – «Опасные вещества»
ХЕЛКОМ определяет вещества как вредные, если они являются токсичными, стойкими и накапливаются в биологических тканях (СОЗ) или являются очень токсичными и обладают высокой степенью биоаккумуляции. Кроме того, к вредным веществам относятся такие опасные вещества, которые воздействуют на гормональную и иммунную системы.
ПДБМ нацелен на:
    Концентрации ОВ близкие к естественному фону
    «Здоровую» живую природу
    Вся рыба пригодна к употреблению в пищу
    Радиоактивность на «до-чернобыльском» уровне
Специальный фокус на 11 приоритетных веществ
<number>

## Slide 10: Список приоритетных веществ ПДБМ
Диоксины, фураны и диоксиноподобные
полихлорированные бифенилы (ПХБ)
2a. Соединения трибутилолова
2b. Соединения трифенилолова
3a. Пентабромдифениловый эфир
3b. Октабромдифениловый эфир
3c. Декабромдифениловый эфир
4a. Сульфонат перфтороктана
4b. Перфтороктановая кислота
5. Гексабромциклододекан
6a. Нонилфенолы
6b. Этоксилированные нонилфенолы
7a. Октилфенолы
7b. Этоксилированные октилфенолы
8a. Хлорированные парафины с короткой цепью (хлоралканы, C10-13)
8b. Хлорированные парафины со средней цепью (хлоралканы, C14-17)
9. Эндосульфан
10. Ртуть
11. Кадмий
www.sliderpoint.org
Notes: Список приоритетных веществ ПДБМ
Диоксины, фураны и диоксиноподобные
полихлорированные бифенилы (ПХБ)
2a. Соединения трибутилолова
2b. Соединения трифенилолова
3a. Пентабромдифениловый эфир
3b. Октабромдифениловый эфир
3c. Декабромдифениловый эфир
4a. Сульфонат перфтороктана
4b. Перфтороктановая кислота
5. Гексабромциклододекан
6a. Нонилфенолы
6b. Этоксилированные нонилфенолы
7a. Октилфенолы
7b. Этоксилированные октилфенолы
8a. Хлорированные парафины с короткой цепью (хлоралканы, C10-13)
8b. Хлорированные парафины со средней цепью (хлоралканы, C14-17)
9. Эндосульфан
10. Ртуть
11. Кадмий
<number>

## Slide 11: Меры ПДБМ по опасным веществам
Применение ограничений для отдельных веществ
  запрет и замена, где необходимо и возможно
  применение НИТ и НЭП (BAT/BEP)
Разработка национальных программ
Разработка реестров ОВ
Комплексная оценка стоков
Повышение уровня знаний и компетенции
Вклад в работу других международных форумов
www.sliderpoint.org
Notes: Меры ПДБМ по опасным веществам
Применение ограничений для отдельных веществ
  запрет и замена, где необходимо и возможно
  применение НИТ и НЭП (BAT/BEP)
Разработка национальных программ
Разработка реестров ОВ
Комплексная оценка стоков
Повышение уровня знаний и компетенции
Вклад в работу других международных форумов
<number>

## Slide 12: REACH REACH: Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals. REACH регулирует производство, импорт, продажу и использование химикатов ,
R
E
A
CH
Chemicals
Химические вещества
Authorization
Разрешение
Evaluation
Оценка
Registration
Регистрация
www.sliderpoint.org
Notes: REACH REACH: Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals. REACH регулирует производство, импорт, продажу и использование химикатов ,
<number>

## Slide 13: Исключения из REACH
Вещества, используемые в продуктах питания и кормах для животных;
Вещества, используемые в медицинские товары;
Вещества в реимпортируемых товарах (если они были зарегистрированы до их экспорта из ЕС;
Вещества в отходах;
Полимеры (за исключением мономеров);
Вещества для НИОКР ;
Вещества, содержащиеся в приложении IV к регламенту ЕС № 1907/2006 (68 веществ в отношении которых имеется достаточная информация, подтверждающая их использование с наименьшим риском для здоровья);
Вещества, содержащиеся в приложении V к регламенту ЕС № 1907/2006 (9 категорий веществ, однако возможно их участие в процедурах оценки и разрешения).
Вещества, возникающие в результате химической реакции с окружающей средой, в результате хранения других веществ или при их эксплуатации в том случае, если они самостоятельно не были произведены и размещены на рынке.
Природные минералы и руды в том случае, если они не подвергаются химическим превращениям (переработка ручным, механическим или гравитационным способами не требует их регистрации)
www.sliderpoint.org
Notes: Исключения из REACH
Вещества, используемые в продуктах питания и кормах для животных;
Вещества, используемые в медицинские товары;
Вещества в реимпортируемых товарах (если они были зарегистрированы до их экспорта из ЕС;
Вещества в отходах;
Полимеры (за исключением мономеров);
Вещества для НИОКР ;
Вещества, содержащиеся в приложении IV к регламенту ЕС № 1907/2006 (68 веществ в отношении которых имеется достаточная информация, подтверждающая их использование с наименьшим риском для здоровья);
Вещества, содержащиеся в приложении V к регламенту ЕС № 1907/2006 (9 категорий веществ, однако возможно их участие в процедурах оценки и разрешения).
Вещества, возникающие в результате химической реакции с окружающей средой, в результате хранения других веществ или при их эксплуатации в том случае, если они самостоятельно не были произведены и размещены на рынке.
Природные минералы и руды в том случае, если они не подвергаются химическим превращениям (переработка ручным, механическим или гравитационным способами не требует их регистрации)
<number>

## Slide 14: Приоритетные ОВ (кроме ХЕЛКОМ)
Вещества вызывающие особую озабоченность (SVHC/REACH) - требуют разрешения на обращение со стороны ЕС. Свойства:
– CMRs, (Carcinogenic, Mutagenic, Toxic to Reproduction)
– PBTs, (Persistent, Toxic and Bioaccumulating)
– vPvBs; (very Persistent, very Bioaccumulating),
– вещества, определенные как «имеющие серьезное необратимое влияние на человека и ОС» эквивалетные другим 3 категориям.
Список будет опубликован 1 августа 2009 г.
Список приоритетных веществ ВРД ЕС - 33 вещества, требующих особого внимания с точки зрения водных экосистем – см. список. Регулируются при сбросах на всей территории ЕС
www.sliderpoint.org
Notes: Приоритетные ОВ (кроме ХЕЛКОМ)
Вещества вызывающие особую озабоченность (SVHC/REACH) - требуют разрешения на обращение со стороны ЕС. Свойства:
– CMRs, (Carcinogenic, Mutagenic, Toxic to Reproduction)
– PBTs, (Persistent, Toxic and Bioaccumulating)
– vPvBs; (very Persistent, very Bioaccumulating),
– вещества, определенные как «имеющие серьезное необратимое влияние на человека и ОС» эквивалетные другим 3 категориям.
Список будет опубликован 1 августа 2009 г.
Список приоритетных веществ ВРД ЕС - 33 вещества, требующих особого внимания с точки зрения водных экосистем – см. список. Регулируются при сбросах на всей территории ЕС
<number>

## Slide 15: Приоритетные вещества ВРД ЕС
33 вещества, требующих особого внимания с точки зрения водных экосистем – см. список.
Регулируется при сбросах на всех территории ЕС
www.sliderpoint.org
Notes: Приоритетные вещества ВРД ЕС
33 вещества, требующих особого внимания с точки зрения водных экосистем – см. список.
Регулируется при сбросах на всех территории ЕС
<number>

## Slide 16: Спасибо за внимание!
Есть вопросы?
www.sliderpoint.org
Notes: Спасибо за внимание!
Есть вопросы?
<number>